# Паспорт на блок консьержа «Цифрал БК-03»

# СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение.

- Состав пульта

- Технические характеристики

- Технические характеристики пульта консьержа "БК-03"

- Функции пульта консьержа "БК-03"

- Световая индикация работы

- Звуковое подтверждение нажатия кнопок

- Вызов абонента консьержем

- Удержание абонента подключенным к линии связи

# Дуплексная связь между консьержем и абонентом

- Вызов консьержа посетителем

1.    НАЗНАЧЕНИЕ.

Блок консьержа "БК-03" (далее по тексту блок) предназначен для организации связи и управления доступом в подъезд жилого дома или промышленного здания, оборудованного домофонным комплексом "INTEL", с участием консьержа.

2.    СОСТАВ БЛОКА

2.1.	Блок консьержа содержит клавиатуру, состоящую из следующих кнопок и групп кнопок:
тастатура, состоит из 10 цифровых кнопок "О"..."9" и кнопок "*", "#";

нижний ряд из 4-х функциональных кнопок имеет следующее назначение (слева направо):

- кнопка "ВКЛ ГГС" - включение громкоговорящей связи;

- кнопка "ОТКР ЗАМОК" или просто "ЗАМОК";

- кнопка "ПОСЕТИТЕЛЬ";

- кнопка "АБОНЕНТ";

верхний ряд из 3-х функциональных кнопок имеет следующее назначение (слева направо):

F1- кнопка "ВЫЮКВКЛ блока";

F2- кнопка "Режим индикации";

# F3- РЕЗЕРВ;

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА КОНСЬЕРЖА БК-03 В СОСТАВЕ ДОМОФОННОГО КОМПЛЕКСА "ИНТЕЛ".

При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через Зс или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода типа трубки. На индикаторе отобразится сообщение "tr-".

При неправильно введенном номере абонента на индикаторе отобразится сообщение "Err". Через Зс или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Повторите ввод номера абонента.

Введите тип трубки 0 или 1 (см функцию 6 списка 1) и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "YES". Через Зс или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера ячейки. На индикаторе отобразится сообщение "п- ".

Повторите запись номера абонента и типа трубки для других ячеек, если требуется.

Для выхода из функции, нажмите кнопку "В" в режиме ввода номера ячейки, когда номер ячейки еще не введен, на индикаторе отображается сообщение "п- ". Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции. На индикаторе отобразится сообщение "F2-".

- Функция 5 — свободна.

- Функция 6 — просмотр номеров абонентов и типа трубки, хранящихся в модуле охраны.

Введите цифру "6" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "п- "

Введите номер ячейки, содержимое которой требуется просмотреть, в диапазоне 1...8 и нажмите кнопку "В". Блок вызова, после получения ответа от модуля охраны, переходит в режим отображения типа трубки АУ. На индикаторе отобразится сообщение "trO" или "trl", где 0 - трубка без декодера вызова, 1 - трубка с декодером вызова.

Через Зс или по нажатию кнопки "В", блок вызова переходит в режим отображения номера абонента. На индикаторе должен отобразится номер абонента, записанный в РПЗУ МО.

Через 3 с или по нажатию кнопки "В", блок вызова переходит в режим ввода номера ячейки. На индикаторе отобразится сообщение "п- ". Введите номер ячейки модуля охраны, информацию о которой желаете просмотреть, либо для выхода из функции нажмите кнопку "В".  При выходе из функции на индикаторе отобразится сообщение "F2 ".

**- возможны изменения

вертикальный ряд из 4-х   функциональных кнопок справа от тастатуры имеет следующее назначение (сверху вниз):

- РЕЗЕРВ;

- РЕЗЕРВ;

- РЕЗЕРВ;

- кнопка "ОТКЛ АБОНЕНТА";

2.2.	Блок содержит индикаторы:

16-ти разрядный двух строчный ЖКИ с подсветкой; индикаторы, расположенные над кнопками "ПОСЕТИТЕЛЬ", "АБОНЕНТ";

3.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   И   ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

3.1.  Технические характеристики блока консьержа "БК-03" приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Режим работы | Непрерывный |
|  | Количество подключаемых абонентов, с коммутатором типа CYFRAL КМГ 100И | 100.. .400 |
|  | Максимальный номер абонента | 9999 |
|  | Сопротивление линии связи, распознаваемое, как сопротивление короткого замыкания, Ом, не более | 20 |
|  | Сопротивление линии связи, Ом, не более, * | 30(40... 50) |
|  | Тип линии связи для трубок типа ТАП "CYFRAL КЛ" или "CYFRAL KM" | координатный |
|  | Количество звуковых сигналов вызова абонента, не менее | 1 |
|  | Время ожидания нажатия кнопки, с | 3 |
|  | Время подачи сигнала вызова абоненту, с не менее | 60 |
|  | Время переговоров консьержа с абонентом, с, не менее | 120±5 |
|  | Время переговоров консьержа с посетителем, с, не менее | 120+5 |
|  | Время соединения посетителя с абонентом определяется | абонентом, укладка трубки по истечении времени переговоров на блоке вызова |
|  | Частота опроса абонентских устройств в режиме "ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ" | 25 Гц |
|  | Время ожидания подключения абонента к блоку в режиме "ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ", с, не менее | 20 |
|  | Время вызова консьержа при подключении абонента к блоку в режиме "ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ", с, не менее | 20 |
|  | Точность хода часов, с/сутки, не более | 8 |
|  | Напряжение питания постоянного тока, В | 18±3 |
|  | Напряжение пульсаций напряжения питания, В, не более | 1 |
|  | Рабочий диапазон температур, | от +5 до +40°С |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 220x165x95 |
|  | Масса, кг, не более | 1,0 |

*с учетом сопротивления линии связи между блоком вызова и коммутатором.

3.2.  Функции блока консьержа "БК-03".

- Световая индикация работы блока на ЖКИ.

- Звуковое подтверждение нажатия любой из кнопок клавиатуры.

- Связь "КОНСЬЕРЖ-АБОНЕНТ".

Связь "КОНСЬЕРЖ-АБОНЕНТ", далее по тексту "К-А" - это соединение, устанавливаемое между консьержем и абонентом по инициативе консьержа. Соединение "К-А" содержит следующие состояния: ввод номера абонента с тастатуры; подключение абонента к линии; вызов абонента;

ведение переговоров между консьержем и абонентом; режим HOLD для абонента; отключение абонента;

# Ввод номера абонента.

Консьерж кнопками 0..9 вводит номер, вызываемого абонента, отображаемый на индикаторе во второй строке. На индикаторе во 2-ой строке, при вводе номера абонента должна отображаться следующая информация: в левой части индикатора сообщение "Номер АУ"; в правой части индикатора вводимый номер абонента, в режиме сдвига цифр справа налево; Максимальное количество цифр номера абонента, отображаемых на индикаторе, 4.

Если при наборе номера вызываемого абонента были введены цифры "566056", то на индикаторе будет отображаться номер "6056", и в дальнейшем будет вызван абонент с номером "6056".

# Подключение абонента к линии.

Подключение абонента к линии производиться, по истечении 3 с после ввода последней цифры номера вызываемого абонента или по нажатию кнопки "*", досрочный вызов, если: введенный номер АУ имеет допустимое значение; линия между блоком и коммутатором имеет состояние "ОБРЫВ";

Номер абонента считается допустимым, если он находится в диапазоне между номером первого абонента и номером последнего абонента. Если введенный номер абонента имеет недопустимое значение, то формируется звуковой сигнал ошибки и на индикатор во 2-ой строке выдается сообщение "Ошибочный номер".

Если на линии между блоком и коммутатором блок обнаруживает состояние линии отличное от состояния "ОБРЫВ", то формируется звуковой сигнал ошибки и на индикатор во 2-ой строке выдается сообщение "Линия неисправна".

Если введенный номер АУ имеет допустимое значение и линия между блоком и коммутатором имеет состояние "ОБРЫВ", то блок выполняет набор номера абонента, передачей в коммутатор импульсов набора. В течении 3-х секунд, после окончания набора номера, блок ожидает подключения абонентского устройства вызываемого абонента к линии и производит анализ состояния линии.

Абонентское устройство считается подключенным к линии, если линия принимает состояние "ТРУБКА ЛЕЖИТ" или "ТРУБКА СНЯТА".

Если линия будет иметь состояние "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" или "ОБРЫВ", то абонентское устройство считается не подключенным к линии. Блок формирует звуковой сигнал ошибки и на индикатор во 2-ой строке выдается сообщение "АУ неисправно".

Таблица. Список голосовых сообщений.

| № п\п | Содержание голосового сообщения | Время звучания, с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР" |  |  |
| 2 | "ДВЕРЬ ОТКРЫТА" |  |  |
| 3 | "ВВЕДИТЕ КОД" |  |  |
| 4 • | "ЖДИТЕ ОТВЕТА" |  |  |
| 5 | "НЕТ ОТВЕТА" |  |  |
| 6 | "КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН" |  |  |
| 7 | "ИЩУ" |  |  |
| 8 | "АБОНЕНТ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ" |  |  |
| 9 | "ЛИНИЯ НЕИСПРАВНА" |  |  |
| 10 | "ТРЕВОГА ЧЕРДАК" |  |  |
| 11 | "ТРЕВОГА ПОДВАЛ" |  |  |
| 12 | "ОШИБКА" |  |  |

5.4.13	Функция 2 - чтение из адаптера телефонной линии (Блок ГТС) номера телефона по номеру ячейки.

Блок ГТС содержит 6 ячеек записной книжки, в которые можно записать номер телефона, содержащий до 15 цифр.

Введите цифру "2" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "п- ". Введите номер ячейки, содержимое которой требуется просмотреть, и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится три старших цифры номера телефона.

5.4.14	Функция 3 - запись в адаптер телефонной линии (Блок ГТС) номера телефона по номеру ячейки.

Введите цифру "3" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "п-". Введите номер ячейки в диапазоне 1...5, содержимое которой требуется изменить, и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "tLf". Введите номер телефона, не более 6 цифр и нажмите кнопку "В". После передачи данных в БЛОК ГТС, на индикаторе отобразится сообщение "YES".

Через Зс или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера ячейки.

Для выхода из функции, нажмите кнопку "В" в режиме ввода номера ячейки, когда номер ячейки еще не введен, на индикаторе отображается сообщение "п- ". Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции. На индикаторе отобразится сообщение "F2-".

5.4.15	Функция 4 - запись в модуль охраны (МО), номеров абонентов и типа трубки, для оповещения в случае нарушения зон охраны.

Модуль охраны содержит 8 ячеек, в которые записываются номера абонентов, которым будет подан сигнал тревоги при нарушении одной из зон охраны.

Введите цифру "3" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "п- ". Введите номер ячейки, содержимое которой требуется изменить, и нажмите кнопку "В". Блок вызова переходит в режим ввода номера абонента. На индикаторе отобразится сообщение "AU-"

Введите номер абонента и нажмите кнопку "В".

больше не требуется изменять номер вызывного сигнала у абонентов, нажмите кнопку "В". Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "Fo-".

Номер абонента считается правильным, если он попадает в список абонентов подлежащих обслуживанию, см. функцию 7 списка 0.

Таблица. Список вызывных сигналов абонента.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Время звучания, с |
| --- | --- | --- |
| 0 | Музыкальный фрагмент "Подмосковные вечера", 10 нот | 3,84 |
| 1 | Музыкальный фрагмент "К Элизе", 19 нот | 5,34 |
| 2 | Звуковой сигнал №1 | 0,9 |
| 3 | Звуковой сигнал №2 | 0,9 |

5.4.10  Функция 15 - изменения номера вызывного сигнала абонента, сразу всем абонентам.

Отсутствует. Необходимость определяется по результатам испытаний и опытной эксплуатации.

5.4.11   Функция 16** - изменения типа трубки индивидуально по номеру абонента.

О - трубка типа ТКП	,

Введите цифру "6" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "tr-". Введите тип трубки, который установлен у абонента. Нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Блок переходит в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента и нажмите кнопку "В". При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через Зс или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента, у которого требуется сменить тип трубки.

Для выхода из функции нажмите кнопку "В" в режиме ввода номера абонента, не нажимая цифровых кнопок. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F10 ".

СПИСОК 2.    На индикаторе отображается "F20 ".

Для перехода к функциям списка 2, в режиме ввода номера функции, на индикаторе отображается сообщение " F10-", нажмите кнопку "9". На индикаторе должно отобразится сообщение "F20 ".

5.4.12   Функция 1 - опрос модуля речевых сообщений (МРС) по номеру сообщения.

# Введите цифру "1" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "РС-". Введите номер речевого сообщения 1...9 и нажмите кнопку "В". В динамике блока будет воспроизведено голосовое сообщение из МРС. В таблице приведено соответствие голосового сообщения его номеру.

# Вызов абонента.

Вызов абонента производиться в зависимости от положения трубки на момент подключения.

Блок периодически формирует звуковой сигнал вызова абонента в течение 60 с., который дублируется в динамике ГГС. Пауза между окончанием предыдущего вызывного сигналами и началом следующего равна: 3 с, если трубка абонентского устройства (АУ) на момент подключения лежит; 1,5 с, если трубка абонентского устройства (АУ) на момент подключения снята;

Индикатор "АБОНЕНТ" в процессе вызова абонента мигает с частотой 2,5 Гц.

Во 2-ой строке ЖКИ отображается сообщение "Вызов АУ". В средней части индикатора, на время подачи вызывного сигнала в АУ, отображается знак колокольчика.

Если в течение 60 с, абонент не снял трубку, то производится отключение абонента от линии связи. 2-ая строка индикатора очищается.

# Ведение переговоров между консьержем и абонентом.

Включение режима "РАЗГОВОР" между консьержем и абонентом производиться при отсутствии активного соединения посетитель-консьерж и в зависимости от положения трубки АУ на момент подключения абонента.

Трубка АУ на момент подключения лежит. Вызываемый абонент должен снять трубку. Блок перейдет в режим "РАЗГОВОР".

Трубка АУ на момент подключения снята. Вызываемый абонент должен уложить трубку на подставку АУ. Дождаться подачи в АУ, хотя бы одного вызывного сигнала, а затем снять трубку. Блок перейдет в режим "РАЗГОВОР".

После перехода блока в режим "РАЗГОВОР", формирование вызывных сигналов в АУ и их дублирование в динамике ГГС прекращается.

Индикатор "АБОНЕНТ" прекращает мигать и светиться постоянно. Соединение К-А становится активным.

Во 2-ой строке ЖКИ отображается сообщение "Разговор".

Ведение переговоров между консьержем и абонентом может производиться через телефонную трубку или громкоговорящую связь.

Подключение телефонной трубки для ведения переговоров между консьержем и абонентом производиться, если при включении режима "РАЗГОВОР", трубка блока снята.

Подключение ГГС для ведения переговоров между консьержем и абонентом производиться, если при включении режима "РАЗГОВОР", трубка блока лежит. В 1-ой строке ЖКИ должно отобразиться сообщение "ВКЛ ГГС". При снятии трубки блока режим ГГС выключается, ведение переговоров продолжается через трубку.

В процессе разговора между консьержем и абонентом, консьерж может при необходимости переключиться с телефонной трубки на громкоговорящую связь для дальнейшего ведения переговоров. Включение ГГС производится нажатием кнопки "ГГС". При включении ГГС, телефонная трубка отключается. Состояние ГГС отображается в 1-ой строке ЖКИ - сообщение "ВКЛ ГГС". Регулировка громкости приема ГГС устанавливается регулятором громкости ГГС. Для обратного переключения с ГГС на телефонную трубку требуется нажать кнопку ГГС, телефонная трубка должна быть снята. ГГС отключается и включается телефонная трубка.

Время режима "РАЗГОВОР" равно 120 с, по истечении которых производиться отключение абонента от линии и выключение режима "РАЗГОВОР".

Режим HOLD для абонента - удержание абонента, подключенным к линии связи, при выключенном разговорном тракте в сторону абонента. Включение режима HOLD для абонента производится, если соединение К-А активно, нажатием кнопки "АБОНЕНТ". При переходе в режим HOLD:

разговорный тракт блока в сторону абонента выключается, связь между консьержем и абонентом прекращается;

индикатор "АБОНЕНТ" начинает мигать с частотой 1 Гц;

в сторону абонента формируется однотональный звуковой сигнал частотой 400 Гц и длительностью 0,8с, повторяющийся каждые 4с;

Выключение режима HOLD производиться повторным нажатием кнопки "АБОНЕНТ". При выключении режима HOLD блок возвращается в режим "РАЗГОВОР", в результате чего:

- разговорный тракт блока в сторону абонента включается, в зависимости от положения трубки и состояния ГГС на момент выключения режима HOLD, если трубка лежит, то подключение на ГГС, если трубка снята, то подключение на трубку;

- индикатор "АБОНЕНТ" светится постоянно;

- формирование однотонального звукового сигнала в сторону абонента прекращается;

Режим HOLD для абонента будет включен, если в режиме вызова абонента, трубка АУ снята при активном соединении посетитель-консьерж. То сразу же после снятия трубки, абонент услышит звуковой сигнал режима HOLD.

# Отключение абонента.

Выключение режима "Разговор" и отключение абонента от линии производиться в следующих случаях: истекло время режима "РАЗГОВОР", блок отключает абонента от линии; абонент уложил трубку на подставку АУ;

консьерж положил трубку при активном соединении "К-А" при выключенной ГГС и при отсутствии соединения "П-К";

консьерж выключил ГГС при активном соединении "К-А" и трубка блока в положении лежит; Если включен режим HOLD и истекло время режима "РАЗГОВОР", то отключение абонента не производиться. Отключение абонента произойдет при выходе из режима HOLD.

3.2.4. Связь "ПОСЕТИТЕЛЬ-КОНСЬЕРЖ".

Связь  "ПОСЕТИТЕЛЬ-КОНСЬЕРЖ",  далее  по тексту  "П-К"  -- это  соединение,  устанавливаемое  между посетителем и консьержем по инициативе посетителя. Соединение "П-К" содержит следующие состояния: ввод номера абонента с клавиатуры блока вызова; подключение блока вызова к блоку; ведение переговоров между посетителем и консьержем; режим HOLD для посетителя; отключение посетителя.

# Ввод номера абонента с клавиатуры блока вызова.

Посетитель набирает на клавиатуре блока вызова номер вызываемого абонента. По истечении Зс блок вызова передает запрос с номером вызываемого абонента блоку.

Если блок выключен, то он не отвечает на запрос и блок вызова производит набор абонента, передачей импульсов набора в коммутатор.

Если блок включен, то отвечает на запрос блока вызова и управляет подключением блока вызова к блоку.

СПИСОК 1.    На индикаторе отображается "F10 ".

5.4.6.Функция  11 — просмотр версии программного обеспечения, даты  продажи  и запись даты продажи.

Введите цифру "1" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится версия программного обеспечения. В левом разряде индикатора будет отображаться символ "г".

Нажмите кнопку "В". Блок вызова перейдет в режим отображения даты продажи. Отображается месяц и год. В разряде десятков и единиц отображается двухзначное значение года. В левом разряде отображается номер месяца. Если номер месяца больше 9, то месяц отображается буквой. В таблице приведено соответствие номера месяца букве.

| Номер месяца | Отображение на индикаторе |
| --- | --- |
| 10 | А |
| 11 | b |
| 12 | с |

Нажмите кнопку "В". Блок вызова перейдет в режим ввода кода для изменения даты продажи. На индикаторе отобразится сообщение "Cod". Требуется ввести шесть цифр кода. Код - 736865. По окончании ввода кода, нажмите кнопку "В". Если код был введен правильно, то блок вызова перейдет в режим ввода месяца и года даты продажи.

Введите месяц и год даты продажи. Значение месяца вводится, как двухзначное число, значение которого находится в диапазоне 01... 12. Далее вводится значение года в диапазоне 00...99. По завершении ввода нажмите кнопку "В". Блок вызова производит запись даты продажи в РПЗУ. На индикаторе отобразится сообщение "YES". По истечении 3 с. или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера функции и на индикаторе отобразится сообщение "F1 ".

Если при вводе кода было введено более или менее 6 цифр, или неправильно сам код, то на индикаторе отобразится сообщение "Err", сопровождаемое звуковым сигналом ошибочных действий. Через 3 с или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера функции и на индикаторе отобразится сообщение "F1 ".

5.4.9. Функция 14 - изменения номера вызывного сигнала абонента, индивидуально по номеру абонента.

Введите цифру "4" и нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "Sn-". Введите номер вызывного сигнала в диапазоне 0...3. Сразу же после ввода номера вызывного сигнала прозвучит выбранный звуковой сигнал в динамике блока. Список вызывных сигналов приведен в таблице.

После выбора требуемого вызывного сигнала, нажмите кнопку "В". На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Блок переходит в режим ввода номера абонента, за которым будет закреплен выбранный звуковой сигнал вызова.

# Введите номер абонента и нажмите кнопку "В". При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3 с или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента, за которым требуется закрепить предварительно выбранный номер вызывного сигнала. Если

5.4.4. Функция 06 — просмотр состояния абонентских установок по номеру абонента.

В данной функции последовательно просматриваются следующие абонентские настройки.

- тип абонентского устройства, трубка типа ТКП или с декодером вызова;

- номер вызывного сигнала;

Введите цифру "6" и нажмите кнопку "*". Во 2-ой строке введите номер абонента и нажмите кнопку "*".

Если введенный номер абонента является недопустимым, то на индикаторе отобразится сообщение "Ошибка ввода".

Если введенный номер абонента является допустимым, то курсор установиться в поле выбора типа просматриваемой информации.

Для просмотра типа трубки введите цифру "0".

Тип трубки 0 - у абонента трубка типа ТКП.

Тип трубки 1 - у абонента трубка с декодером вызова.

Для просмотра номера вызывного сигнала цифру "1".

Информация, отображаемая на индикаторе при просмотре типа трубки показана на рис. 5

F-06 Номер АУ 
0015 0 ТКП    -0

# Рис. 5. Функция 06. Просмотр настроек АУ, тип трубки.

5.4.5.	Функция 07— ввод номера 1-го абонента и количества абонентов.

Введите цифру "7" и нажмите кнопку "*". На ЖКИ в левой части 2-ой строке отобразиться сообщение <1...9999> - это диапазон ввода номера первого абонента, а в правой части текущий номер 1-го абонента. Введите номер 1-го абонента в диапазоне 1...9999 и нажмите кнопку "*". При правильно введенном номере 1-го абонента на индикаторе отобразится сообщение "Запись выполнена". Через 3 с или по нажатию кнопки "*" блок перейдет в режим ввода количества абонентов, подлежащих обслуживанию. На ЖКИ в левой части 2-ой строке отобразиться сообщение <1...400> - это диапазон ввода количества абонентов, а в правой части текущий значение количества абонентов. Введите требуемое значение количество абонентов.

При вводе в качестве номера 1-го абонента или количества абонентов значения, равного 0 или количества абонентов, равного 400, будет выдано сообщение об ошибке "Ошибочный номер" и сформирован звуковой сигнал ошибочных действий. Через Зс или по нажатию кнопки "*" блок перейдет в режим ввода.

# Подключение блока вызова к блоку.

Блок, ответив на запрос блока вызова, отображает на ЖКИ номер вызываемого абонента' и сообщение "Вызов блока" и имитирует для блока вызова трубку в положении "лежит". Индикатор "ПОСЕТИТЕЛЬ" мигает с частотой 2,5 Гц. Имитация трубки в положении "лежит" включается на 4-5 с., блок вызова переключается в режим вызова блока. В течение этого времени вызывные сигналы от блока вызова принимаются блоком на динамик ГГС.

Подключение блока вызова к блоку и включения режима "РАЗГОВОР" между посетителем и консьержем производиться, если в течение времени имитации трубки в положении "лежит" консьерж выполнил одно из следующих действий:

консьерж снял трубку при отсутствии активного соединения "К-А"; •   -     консьерж нажал кнопку "ПОСЕТИТЕЛЬ" при отсутствии активного соединения "К-А";

Дальнейший порядок подключение блока вызова к блоку или к коммутатору определяется в зависимости от состояния блока на момент окончания времени имитации трубки в положении "лежит".

Время имитации трубки в положении "лежит" закончилось. Соединение "К-А" отсутствует, блок продолжает имитировать трубку в положении "лежит" и ждет снятия трубки блока консьержем или нажатия кнопки "ПОСЕТИТЕЛЬ". Если в течение времени вызова блока блоком вызова, консьерж не снимет трубку или не нажмет кнопку "ПОСЕТИТЕЛЬ", то блок вызова прекращает вызов блока и производит набор абонента через коммутатор.

Время имитации трубки в положении "лежит" закончилось при наличии активного соединение "К-А", блок имитирует для блока вызова трубку в положении "СНЯТА". Блок вызова прекращает вызов блока и переключается в режим "РАЗГОВОР". Блок включает режим "HOLD" для посетителя и вызов консьержа. Сигнал вызова консьержа формируется в динамик ГГС блока, повторяющийся каждые 4с.. В сторону блока вызова формируется звуковой сигнал 400Гц длительностью 0,8с., подтверждающий посылку вызова консьержу. Время вызова консьержа в данном режиме определяется временем разговора в блоке вызова, по истечение, которого блок вызова отключается от линии. После чего, отключается и блок. Для приема вызова посетителя, консьерж должен включить режим HOLD для абонента, нажатием кнопки "АБОНЕНТ", далее нажать кнопку "ПОСЕТИТЕЛЬ". Вызов консьержа прекращается, режим HOLD для посетителя выключается. Включается режим "РАЗГОВОР" между посетителем и консьержем на телефонную трубку или ГГС в зависимости от положения трубки и состояния ГГС на момент включения режима "РАЗГОВОР".

# Ведение переговоров между посетителем и консьержем.

Включение режима "РАЗГОВОР" между посетителем и консьержем производиться при отсутствии активного соединения консьерж-абонент, одним из следующих способов:

- консьерж снимает трубку при поступлении вызова от посетителя;

- консьерж нажимает кнопку "ПОСЕТИТЕЛЬ" при поступлении вызова от посетителя или при выключении
режима HOLD для посетителя;

Индикатор "ПОСЕТИТЕЛЬ" прекращает мигать и светиться постоянно. Соединение П-К становится активным.

Во 2-ой строке ЖКИ отображается сообщение "Разговор".

Ведение переговоров между посетителем и консьержем может производиться через телефонную трубку или громкоговорящую связь.

Подключение телефонной трубки для ведения переговоров между посетителем и консьержем выполняется, если при приеме вызова от посетителя включении режима "РАЗГОВОР" произведено одним из следующих способов: снятием трубки блока при отсутствии соединения "К-А"; нажатием кнопки "ПОСЕТИТЕЛЬ", трубка блока снята;

Подключение ГГС для ведения переговоров между посетителем и консьержем производиться, если нажата кнопка "ПОСЕТИТЕЛЬ" при лежащей трубке блока при включении режима "РАЗГОВОР" при приеме вызова от посетителя или выключении режима HOLD для посетителя.

В 1-ой строке ЖКИ должно отобразиться сообщение "ВКЛ ГГС" при ведении переговоров через ГГС.

В процессе разговора между посетителем и консьержем, консьерж может при необходимости переключиться с телефонной трубки на громкоговорящую связь для дальнейшего ведения переговоров. Включение ГГС производится нажатием кнопки "ГГС". При включении ГГС, телефонная трубка отключается. Состояние ГГС отображается в 1-ой строке ЖКИ - сообщение "ВКЛ ГГС". Регулировка громкости приема ГГС устанавливается регулятором громкости ГГС. Для обратного переключения с ГГС на телефонную трубку требуется нажать кнопку ГГС, телефонная трубка должна быть снята. ГГС отключается и включается телефонная трубка.

Время режима "РАЗГОВОР" равно 120 с., по истечении которых производиться отключение посетителя от линии и выключение режима "РАЗГОВОР".

При необходимости консьерж может дистанционно открыть дверь посетителю, нажатием кнопки "ЗАМОК" на блоке.

Режим HOLD для посетителя — удержание посетителя, подключенным к линии связи, при выключенном разговорном тракте в сторону посетителя.

Включение режима HOLD для посетителя производится:

нажатием кнопки "ПОСЕТИТЕЛЬ" при активном соединение П-К;

автоматически блоком при приеме вызова от посетителя при наличии соединения консьерж-абонент; Для случая, когда посетитель вызывает консьержа, а консьерж разговаривает с абонентом, то посетитель сразу же после окончания вызывного сигнала услышит звуковой сигнал режима HOLD, т. к. блок после имитации для блока вызова трубки в положении "лежит", включит имитацию трубки в положении "снята" для перевода блока вызова в режим "РАЗГОВОР". После чего последует включение режима HOLD для посетителя. При переходе в режим HOLD:

разговорный тракт блока в сторону посетителя выключается, связь между консьержем и посетителем прекращается;

индикатор "ПОСЕТИТЕЛЬ" мигает с частотой 1 Гц;

в сторону посетителя формируется однотональный звуковой сигнал частотой 400 Гц и длительностью 0,8с, повторяющийся каждые 4с;

Выключение режима HOLD производиться повторным нажатием кнопки "ПОСЕТИТЕЛЬ". При выключении режима HOLD блок возвращается в режим "РАЗГОВОР", в результате чего:

разговорный тракт блока в сторону посетителя включается, в зависимости от положения трубки и состояния ГГС на момент выключения режима HOLD, если трубка лежит, то подключение на ГГС, если трубка снята, то подключение на трубку;

5.4.2. Функция 01 - изменение кода доступа в режим изменения параметров и настроек.

Введите цифру "1" и нажмите кнопку "*". На ЖКИ во 2-ой строке в левой части отобразится сообщение "Код >", рис. 3. Введите 6 цифр нового кода доступа. Вводимые цифры кода отображаются в правой части нижней строки ЖКИ в виде символа "*". Для записи кода нажмите кнопку "*". На индикаторе отобразится сообщение "Код записан", что свидетельствует о записи введенного кода доступа в память блока. Можно повторить ввод нового кода доступа в режим изменения параметров и настроек или нажатием кнопки "*" выйти из функции. При выходе из функции на индикаторе отобразится сообщение "F-00 Выход".

Если было введено больше или меньше 6 цифр, то на индикаторе отобразится сообщение "Ошибка ввода". Требуется повторить ввод кода доступа. Либо нажать кнопку "*", произойдет выход из функции 1 и на индикаторе отобразится сообщение "F-00 Выход".

F-01
КОД 
ПРГ 
Код >

# Рис. 3. Функция 01. Ввод кода доступа в режим изменения параметров и настроек.

5.4.3. Функция 03 — установка часов.

Введите цифру "3" и нажмите кнопку "*". На ЖКИ во 2-ой строке отобразиться значение текущего времени на момент нажатия кнопки, см. рис. 4. Введите требуемое значение времени. Перемещение по полям ввода производиться кнопками "ПОСЕТИТЕЛЬ" и "АБОНЕНТ", влево и вправо соответственно. В 1-ой строке в поле подсказки отображается назначение редактируемого поля. При редактировании поля МЕСЯЦ, текстовое название месяца заменяется цифровым. Номер месяца заменяется на текстовое название, при выходе из поля "МЕСЯЦ".

F-03   ЧИСЛО
15 Янв    17:10:46

# Рис. 4. Функция 03. Редактирование часов. Курсор в поле число.

- Выход из режима изменения параметров и настроек произойдет по истечении 15...20с после последнего нажатия кнопки.

- Режим программирования содержит порядка 30 функций или 4 списка по 9 функций. Переключение между списками функций осуществляется кнопкой "9". При нажатии происходит смена информации в следующей последовательности "F- 00", F-10", 
F-20". Выберите требуемый список функций для работы и введите номер функции.
Функция "О" в любом списке — это выход из режима изменения параметров и настроек.

В таблице 4 приведено назначение функций.

5.4.     Функции режима изменения параметров и настроек.

| № | Наименование функции | Текст подсказки |
| --- | --- | --- |
| 00 | выход из режима изменения параметров | Выход |
| 01 | изменение кода доступа в режим изменения параметров и настроек | Код ПРГ |
| 02 | Резерв | Резерв |
| 03 | Установка часов | Часы |
| 04 | Резерв | Резерв |
| 05 | Резерв | Резерв |
| 06 | просмотр состояния абонентских установок по номеру абонента: - тип абонентского устройства, трубка типа ТКП или с декодером вызова; - номер вызывного сигнала; | Настр. АУ |
| 07 | ввод номера 1-го абонента и количества абонентов | Номер 1 АУ |
| 08 | Резерв | Резерв |
| 09 | переключение списка функций |  |
| 10 | выход из режима изменения параметров |  |
| 11 | Просмотр версии ПО, даты продажи и запись даты продажи |  |
| 12 | Резерв | Резерв |
| 13 | Резерв | Резерв |
| 14 | номер вызывного сигнала абонента | Вызов АУ |
| 15 | Резерв | Резерв |
| 16 | Резерв | Резерв |
| 17 | Резерв | Резерв |
| 18 | Резерв | Резерв |
| 19 | переключение списка функций |  |

СПИСОК 0.    На индикаторе отображается "FOO ".

5.4.1.Функция 00 - ВЫХОД из режима изменения параметров и настроек.

Введите цифру "О" и нажмите кнопку "*". Блок выйдет из режима изменения параметров и настроек и перейдет в обычный режим. На индикаторе в верхней строке должно отобразиться текущее время.

индикатор "ПОСЕТИТЕЛЬ" светится постоянно;

формирование однотонального звукового сигнала в сторону посетителя прекращается;

# Отключение посетителя.

Отключение посетителя от консьержа произойдет в следующих случаях: блок вызова отключается от линии по истечении времени разговора; консьерж укладывает трубку при отсутствии соединения с абонентом;

консьерж выключает ГГС нажатием кнопки ГГС при трубке блока в положении "лежит", блок переводит линию в состояние "ТРУБКА ЛЕЖИТ", в результате чего блок вызова отключится от линии.

3.2.5. Связь "ПОСЕТИТЕЛЬ-АБОНЕНТ".

Связь "ПОСЕТИТЕЛЬ-АБОНЕНТ", далее по тексту "П-А" - это соединение, устанавливаемое между посетителем и абонентом по инициативе посетителя. Соединение "П-А" содержит следующие состояния:

ввод номера абонента с клавиатуры блока вызова, см. п. 3.2.4;

подключение блока вызова к блоку, см. п. 3.2.4;

набор абонента через коммутатор, если консьерж не ответил на вызов посетителя;

соединение посетителя с абонентом через консьержа;

ведение переговоров между посетителем и абонентом;

Набор абонента через коммутатор.

Блок вызова производит набор номера через коммутатор, если:

блок отсутствует в домофонном комплексе "INTEL";

блок выключен и не ответил на запрос блока вызова;

блок ответил на запрос блока вызова при отсутствии соединения с абонентом, но консьерж не ответил на вызов посетителя;

Если консьерж не ответил на вызов посетителя, то блок вызова производит набор номера через коммутатор. На блоке консьержа при установлении соединения между посетителем и консьержем должны гореть индикаторы "ПОСЕТИТЕЛЬ" и "АБОНЕНТ". При разрыве соединения индикаторы должны погаснуть. На время ведения переговоров между посетителем и абонентом кнопки блока блокируются, тем самым исключается возможность подключения консьержа к разговору посетитель-абонент.

Соединение посетителя с абонентом через консьержа.

Посетитель вызвал консьержа. Консьерж ответил посетителю. Посетитель и консьерж провели переговоры. При необходимости консьерж может вызвать абонента и соединить его с посетителем.

Ввод номера и подключение вызываемого абонента в соответствии с п. 3.2.3.

Далее консьерж должен кнопкой "АБОНЕНТ" подключиться к абоненту и сообщить о цели звонка. Для посетителя должен быть включен режим HOLD. При согласии абонента, на подключении к нему посетителя, консьерж производит соединение абонента и посетителя. Для установления соединения "П-А" консьерж должен уложить трубку блока или ВЫКЛ ГГС при лежащей трубке. Индикаторы "ПОСЕТИТЕЛЬ" и "АБОНЕНТ" должны засветиться постоянно.

Разрыв соединения "П-А" произойдет, если закончится время разговора на блоке вызова или абонент уложит трубку.

Если посетитель установил соединение с консьержем, который в это время ведет переговоры с абонентом, а посетителя требуется соединить с другим абонентом, то консьерж просит абонента, с которым ведет переговоры в текущий момент отключиться, уложив трубку ТКП на подставку, или нажимает кнопку "ОТКЛ АБОНЕНТА". После чего вызывает требуемого абонента.

3.2.6.	Связь "АБОНЕНТ-КОНСЬЕРЖ".

Связь "АБОНЕНТ-КОНСЬЕРЖ", далее по тексту "А-К" - это соединение, устанавливаемое между абонентом и консьержем по инициативе абонента.

Блок консьержа при отсутствии соединения с абонентом производит опрос абонентских устройств, что позволяет абоненту при выполнении процедуры подключения к блоку произвести вызов консьержа и переговоры с ним.

Порядок установления соединения абонента с консьержем.

Трубка абонента должна быть уложена на подставку. Абонент должен снять трубку и дождаться однотонального звукового сигнала частотой 400 Гц и длительностью 0,1с в динамике трубки. Звуковой сигнал будет повторяться каждую секунду в течении 20 с. В течение этого времени абонент должен нажать кнопку "ДВЕРЬ" на ТКП и удерживать ее нажатой не менее 1с, после отпускания кнопки в трубке ТКП должен прозвучать звуковой сигнал подтверждающий подключение абонента к блоку и начало вызова консьержа.

На индикаторе блока должен отобразиться номер абонента, вызывающего консьержа.

Блок формирует звуковой сигнал вызова консьержа в динамик ГГС блока и подтверждает вызов консьержа абоненту, посылкой в его сторону звукового сигнала частотой 400 Гц и длительностью 0,8с. Вызов консьержа повторяется каждые 4с в течение 20с.. По истечении времени вызова консьержа абонентом, вызов консьержа прекращается, абонент отключается от линии. Перед отключением абонента от линии, в сторону абонента будет сформирован звуковой сигнал частотой 400 Гц. длительностью 0,4с, повторяющийся каждые 0,8с в течение 4с, после чего следует отключение абонента от линии. Блок продолжает опрос абонентских устройств.

Повторное подключение абонента к линии для вызова консьержа возможно через время не менее 60с., при максимальном количестве абонентов, равном 400, при условии, что в это время не было иного соединения между блоком и другими абонентами.

Абонентское устройство будет подключено к линии для вызова консьержа, если предыдущее состояние трубки ТКП было в положении "лежит", а текущее "снята".

3.2.7. Отображение текущего времени производится в верхней строке 2-х строчного ЖКИ. Отображается число месяца, месяц, значение часов, минут, секунд. На рис.2 показан формат вывода текущего времени для случая 2-х строчного ЖКИ.

# 11 Июнь 17:10:46

Рис. 2. Формат вывода текущего времени на 2-х строчный ЖКИ.

- Блок обеспечивает звуковую индикацию и индикацию на индикаторе ошибочных действий консьержа.

- Отображение режима работы модуля охраны на 4 зоны**. 
Модуль охраны имеет следующие режимы работы:

включен режим охраны, нарушения шлейфов охраны нет;

включен режим охраны, нарушение шлейфов охраны есть, режим "ТРЕВОГА";

выключен режим охраны;

3.2.10.	Звуковая сигнализация и отображение причины тревоги, передаваемой модулем охраны на 4 зоны. 
Блок консьержа должен всегда выдавать звуковой сигнал тревоги при получении от модуля охраны сигнала тревоги. Сигналом тревоги считается размыкание одного из шлейфов охраны, информация о состоянии которых передается модулем охраны. Когда в модуле охраны режим охраны выключен, то оповещение квартир не производится, но состояние шлейфов охраны передается.

4.    ВВОД ПАРМЕТРОВ и НАСТРОЕК.

В случае разрушения информации в РПЗУ блока вызова или при установке чистой РПЗУ запись в РПЗУ заводских установок производиться замыканием выв. 7 ИМС памяти на выв. 4.

# Таблица 3. Значение заводских установок

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код доступа в режим изменения параметров и настроек | 123456 |
| 2 | Номер первого абонента | 1 |
| 3 | Количество абонентов, подлежащих обслуживанию | 10 |

5.    ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ и НАСТРОЕК.

5.1.	Изменение параметров и настроек производится в режиме изменения системных установок.
Вход в режим изменения параметров и настроек производится в следующей последовательности:

нажмите кнопку "СБРОС";

введите число "0000"

нажмите кнопку "*", на индикаторе отобразится сообщение "Код >";

введите 6 цифр кода доступа в режим изменения параметров и настроек;

нажмите кнопку "*", если код введен верно, то на индикаторе отобразится сообщение "F-00 Выход", если нет, то индикатор очистится;