Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу блока БКИ в составе домофонного комплекса “Цифрал-Интел” в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска. В случае неисправностей, возникших в течение гарантийного срока, гарантируется их бесплатное устранение. Срок службы блока – 5 лет.

Гарантийный ремонт производится при наличии гарантийного талона с указанием заводского номера и даты продажи. Пересылка блока на предприятие-изготовитель для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения блока вызова после его продажи.

Блок не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

-При наличии механических повреждений и дефектов, вызванных неправильным подключением или внешними воздействиями;

- При самовольном изменении конструкции, электрической схемы или комплектации изделия;

- Если был проведен ремонт лицом, не имеющим на это соответствующего разрешения.

- При неисправностях, вызванных попаданием внутрь устройств посторонних предметов, веществ, жидкостей, использованием нестандартных материалов и запасных частей;

- При неисправности, вызванной стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и электрическую схему устройства изменения, не влияющие на основные параметры.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на блок контрольно-информационный  «ЦИФРАЛ БКИ»

| Производитель: ООО «НПП «ЦИФРАЛ ЛТД» Заводской номер ______________ Дата изготовления ______________г. Штамп ОТК __________________ | Продавец: _____________________ Дата продажи ______________ Подпись продавца _________________ М.П. |
| --- | --- |

К комплектации и внешнему виду домофона претензий не имею       _________________

(покупатель)

Блок контрольно-информационный

Цифрал БКИ

Руководство пользователя

Блок БКИ предназначен для инсталляции блока КСБ 400, символьной и звуковой индикации тревог и просмотра архива событий.

Блок БКИ содержит жидкокристаллический индикатор, закрытую клавиатуру для инсталляции блока КСБ-400, и кнопку реагирования на тревоги.

Технические характеристики

| Напряжение питания, В | +9…15 |
| --- | --- |
| Ток потребления, мА, не более | 160 |
| Расстояние до блока КСБ 400,м, не более | 32 |

Схема включения блока БКИ см. на рис.1

Рис.1

# Работа с блоком БКИ

Кнопки “(”или”(” служат для перемещения по пунктам меню.

Кнопка “esc” служит для возврата из подпунктов меню.

БКИ выходит из режима программирования при нажатии кнопки “esc” дважды, или если в течение 30с не будет нажата ни одна кнопка.

1.1. Рабочий режим

1.1.1. После включения БКИ на индикаторе отобразится “Система сигнализации”, примерно через 20 сек на индикаторе отобразится “Поиск КСБ 400”.Если БКИ не подключен к КСБ400 во второй строке индикатора начнут отображаться “*”отображающие поиск КСБ400. После подключения БКИ к КСБ на индикаторе во второй строке отобразится “найден.”

1.1.2. Через 20с на индикаторе в первой строке начнет отображаться текущее время, если нет тревог. В формате:

dd.mm.yy.		hh:min

где:

dd- день

mm- месяц

yy- год

hh- часы

min- минуты

1.1.3. В случае тревог на индикаторе отображается:

1.1.3.1. Нет батареи в КСБ400

В первой строке индикатора отобразится:

“Нет батареи”

1.1.3.2. Питание батареи близко к минимальному( примерно 2,2В)

В первой строке индикатора отобразится:

“Бат. разряжена”

1.1.3.3. Напряжение питания  КСБ400 ниже 8В

В первой строке индикатора отобразится:

“Питание мало”

1.1.3.4. Нет связи КСБ400 с КРКС

На индикатора БКИ отобразится время(см п.1.1.2.)

Во второй строке отобразится “Кв. nnn  КРКС?”

Где nnn –номер квартиры которая подключена к первому каналу данного КРКС

1.1.3.5. Нет связи КРКС с КСУ

На индикатора БКИ отобразится время(см п.1.1.2.)

Во второй строке отобразится “Кв. nnn  КСУ?”

Где nnn –номер квартиры которая подключена к данному КСУ.

1.1.3.6. Тревоги от датчиков:

На индикатора БКИ отобразится время(см п.1.1.2.)

Во второй строке отобразится “Кв. nnn  xxx aaa”

Где:

nnn –номер квартиры;

xхх – какой датчик, могут быть:

Кн – тревожная кнопка

Дверь – датчик открытия двери

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

aaa – вид сообщения:

ничего не указано – тревога

К.З. - короткое замыкание шлейфа датчика

Обр. – обрыв шлейфа датчика

Тревоги и неисправности дублируется звуковым сигналом.

Нажатие кнопки реагирования во время индикации события приведет к прекращению индикации этого события, т.е. считается что сообщение принято.

  - Инициализация КСБ 400

    - Вход в режим программирования.

Нажать “enter”, на индикаторе отобразится “Введите пароль”. Ввести 6-ти значный цифровой пароль ( по умолчанию 1234576) и нажать “enter”, на индикаторе отобразится “Режим программирования” если пароль введен верно, иначе “не верно ”.

    - Изменение пароля.

С помощью кнопок “(”или”(” выбрать пункт меню “Изменение пароля” и нажать “enter” на индикаторе отобразится “Введите пароль”, ввести 6-ти значный цифровой пароль нажать “enter” на дисплее отобразится “Введите повторно”, ввести повторно пароль и нажать “enter”, если пароли не совпали, то на индикаторе отобразится “неверно” и через несколько секунд “Введите пароль”, иначе  на индикаторе отобразится “OK”.

    - Занесение кол-ва этажей

С помощью кнопок “(”или”(” выбрать пункт меню “Количество этажей” ” и нажать “enter” на индикаторе отобразится “Количество xx”(xx – кол-во этажей записанные ранее) ввести кол-во этажей и нажать “enter” на индикаторе отобразится “OK”.

    - Занесение адресов КРКС

Количество этажей должно быть заранее установлено!

С помощью кнопок “(”или”(” выбрать пункт меню “Адреса КРКС” ” и нажать“enter” на индикаторе отобразится

| Этажс | КРКС |
| --- | --- |
| Аа | xxx |

С помощью кнонок “(”или”(” изменяется номер этажа при этом будут выводится соответствующие записанные адреса КРКС. Для изменения адреса КРКС необходимо ввести 3-х значное число ( например если адрес равен 1 необходимо ввести 001) и нажать “enter”, если необходимо оставить предыдущее значение адреса нужно нажать “esc”.

1.2.5. Занесение текущего времени

С помощью кнопок “(”или”(” выбрать пункт меню “ Установка текущего времени” и нажать“enter” на индикаторе отобразится

| Число | Месяц | год |
| --- | --- | --- |
| Dd | mm | yy |

С помощью кнопок “(” или “(” выбрать редактируемое поле, изменить значение, и нажать “enter”. Нажать кнопку ”(” на индикаторе отобразится

| Часы | минуты |
| --- | --- |
| Hh | mm |

С помощью кнопок “(” или “(” выбрать редактируемое поле, изменить значение, и нажать “enter”.