Блок КРКС v1

Руководство пользователя

Блок КРКС представляет собой адресуемое устройство. Он предназначен для сбора и обработки информации от КСУ и передачи информации на КСБ-400.

# Технические характеристики

Напряжение питания						+9…14В

Ток потребления, не более						0,25А

Количество каналов подключения КСУ, не более		8

Количество КРКС подключаемых на RS485, не более		32 (по дополнительному заказу до 256)

## Инсталляция КРКС

## Для инсталляции КРКС к нему необходимо подключить КСУ и подать питание, согласно Рис.1.

Назначение кнопок:

- изменение позиции курсора «Chg»;

- кнопка «-» для движения по пунктам меню и изменения параметров;

- кнопка «+» для движения по пунктам меню и изменения параметров;

- кнопка «ОК»  запись параметров;

- кнопка «Esc» - отмена.

Движение по пунктам меню осуществляется кнопками  “+” или ”-“ когда на дисплее

не мигают символы.

В исходном состоянии на дисплее должно отобразиться: P xxxxxxxx

где: 	P- рабочий режим

x – состояние канала:

«-» - если канал не запрограммирован;

«F» - если канал запрограммирован, но нет КСУ на шлейфе;

«P» - если канал запрограммирован, не на охране и нет тревог, КСУ на шлейфе;

« ┘» - если канал запрограммирован, на охране и нет тревог;

«└ » - если есть тревоги, или канал не полностью запрограммирован.

Нумерация каналов идет справа налево.

## I. Программирование адреса КРКС

Для правильной обработки информации от КРКС необходимо чтобы адрес КРКС соответствовал  начальному номеру квартиры на этаже.

С помощью кнопок «+» и «-» выбрать пункт меню «F1»

На дисплее отобразится:

F1      xxx

где  xxx –адрес КРКС

с помощью кнопки перемещения курсора и кнопок «+» и «-» установить нужный адрес КРКС. Для записи адреса нажать кнопку «ОК».

II.Программирование задержки входа/выхода

Задержка входа/выхода необходима для блокировки срабатывания датчика двери (геркона) на время, необходимое для выхода из помещения после постановки системы на охрану и время, необходимое  для снятия системы с охраны после входа в помещение.

С помощью кнопок «+» и «-» выбрать пункт меню «F2»

На дисплее отобразится:

F2 к      xx yy

где:

к – номер канала;

xx – задержка на вход, мин ;

yy – задержка на выход ,мин;

С помощью кнопки перемещения курсора «Chg» и кнопок «+» и «-» установить нужные значения для используемых каналов. Для записи нажать кнопку «ОК».

III. Программирование каналов

Подключить КСУ к нужному каналу.

1.Выбор рабочих шлейфов

С помощью кнопок «+» и «-» выбрать пункт меню «F└»

На дисплее отобразится:

F└  к xxxxxxx

Где:

к – номер канала;

xxxxxx- информация о шлейфах

x:

1. В 1-й позиции справа:

«-» КСУ нет на линии;

«0» на канале есть КСУ, показывается нормальное состояние тревожной кнопки.

«3» на канале есть КСУ, тревожная кнопка нажата.

2. В других позициях:

«-» шлейф заблокирован;

«0» шлейф в норме;

«1» к.з. шлейфа;

«2» обрыв шлейфа;

«3» тревога.

С помощью кнопки перемещения курсора «Chg» и кнопок «+» и «-» установить канал на который подключено КСУ

С помощью кнопок перемещения курсора «Chg» и нажатием кнопки «ОК»  разблокировать нужные шлейфы (на индикаторе отобразится текущее состояние шлейфа), чтобы заблокировать шлейф нажмите кнопку «Esc».

2.Назначение работы шлейфов с задержкой входа/выхода

С помощью кнопок «+» и «-» выбрать пункт меню «F1└»

На дисплее отобразится:

F1└  к xxxxxx

Где:

к – номер канала;

xxxxxx- информация о назначении шлейфов.

«0» шлейф работает без задержки – устанавливается кнопкой «Esc»

«1» шлейф работает с задержкой - устанавливается кнопкой «ОК»

3. Назначение работы шлейфов только в режиме охрана.

С помощью кнопок «+» и «-» выбрать пункт меню «F2└»

На дисплее отобразится:

F2└ к xxxxxx

Где:

к – номер канала;

xxxxxx- информация о назначении шлейфов.

«0» шлейф работает все время – устанавливается кнопкой «Esc»

«1» шлейф работает только в режиме “охрана” - устанавливается кнопкой «ОК»

IV. Программирование ключей iButton для постановки/снятия системы с охраны

С помощью кнопок «+» и «-» выбрать пункт меню “F4”

На дисплее отобразится:

F4 к  xxxxx

Где:

к – номер канала;

xxxxxx- информация о ключах

x:

«-»  – ключ не записан,  ключ не считывается;

«F»  – номер ключа записан, ключ не считывается;

«P»  – номер ключа записан, ключ  считывается;

- Запись номеров ключей.

Коснуться ключем лузы расположенной на КСУ, номер ключа запишется и на индикаторе в правой позиции появится символ «F». Для  записи следующего номера ключа коснуться другим ключем лузы, номер ключа запишется и на индикаторе в следующей позиции слева появится символ «F».

- Стирание номеров ключей

Кнопкой перемещения курсора встать на  позицию в строке номер который нужно удалить и нажать кнопку «Esc»

Рис 1.

Светодиод НL3 индицирует наличие питания

Мигание светодиода HL1 индицирует наличие сигнала опроса в линии

Мигание светодиода HL2 индицирует наличие сигнала ответа данного КРКС

Перемычка J2 устанавливается на КРКС установленном в конце линии связи.

Перемычка J1 устанавливается  в положение 1