Блок КСБ 400

Руководство пользователя

Блок КСБ 400 предназначен для сбора, обработки и записи в архив принятой от КРКС информации в архив, с последующей передачей информации через изолированный RS485. Также  блок обеспечивает работу с БКИ. Блок КСБ 400 содержит часы реального времени. Связь блока с КРКС производится по отдельному RS485. Информация в архив записывается в кольцевой буфер, после заполнения которого, на место старых событий начинается запись новых.

# Технические характеристики

| Напряжение питания, В | +9…15 |
| --- | --- |
| Ток потребления, мА, не более | 200 |
| Кол-во подключаемых КРКС, не более | 32* |
| Длина линии связи с КРКС, м, не более | 1300 |
| Кол-во подключаемых БКИ | 1 |
| Длина линии связи с БКИ, м, не более | 32 |
| Длина линии связи по изолированному RS485, м, не более | 1300 |
| Объем архива, событий, не менее | 50.000 |
| Время хранения архива при отключении питания, час, не менее | 10.000 |
| Точность часов реального времени, сек/сутки, не более | ( 5 |

* По дополнительному заказу до 256.

Общий вид и назначение контактов блока КСБ 400 изображены на рис. 1

Перемычки J1 и J2 должны быть установлены. Светодиод Н1 индицирует начальную задержку и обмен с БКИ . Светодиоды H2 и H3 индицируют обмен блока с КРКС. Светодиоды H4 и H5 индицируют обмен блока КСБ 400 по изолированному RS485.

Рис 1.

Перемычка J3 замыкается для начальной установки КСБ 400 при включении питания и блокировки начальной задержки, и восстанавливает настройки По-умолчанию. Для нормальной работы устройства эта перемычка должна быть снята.

# Text boxes

J3